Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr OK-DAO.240.1.2023r.

Opis przedmiotu zamówienia

1.  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dla Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodka w Krakowie, ul. Garbarska 1 jednej sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego (5-osobowego), typu SUV wykonanego w technologii hybrydowej HEV, 5 drzwiowego, z napędem na przednią oś i automatyczną skrzynią biegów spełniającego warunki techniczno-eksploatacyjne dla samochodów segmentu SUV – rok produkcji nie wcześniej niż w 2022r.  o następujących parametrach technicznych:

| Lp. | Nazwa parametru technicznego/Wymagana specyfikacja techniczna |
| --- | --- |
|  | Pojazd fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 roku |
|  | Samochód nieużywany, technicznie sprawny |
|  | Typ nadwozia-typu SUV przystosowany do przewozu min.5 osób |
|  | Spełnia wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2022 poz.988) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy |
|  | Rodzaj silnika: silnik spalinowy benzyna + silnik elektryczny tj. hybryda HEV |
|  | Rodzaj paliwa: benzyna/HEV |
|  | Maksymalna moc silnika spalinowego min.69 kW |
|  | Maksymalna moc silnika elektrycznego min.36 kW |
|  | Łączna moc układu hybrydowego min.105 kW |
|  | Liczba i układ cylindrów w silniku spalinowym: 4, rzędowy |
|  | Pojemność skokowa min. 1498 cm3 |
|  | Norma emisji spalin: min Euro6 AP* |
|  | Liczba drzwi: 5 |
|  | Liczba miejsc siedzących: 5 |
|  | Skrzynia biegów: automatyczna |
|  | Rodzaj napędu: na przednie koła 4x2 |
|  | Hamulce przód: tarczowe wentylowane |
|  | Hamulce tył: tarczowe |
|  | Lakier metalizowany lub niemetalizowany, z palety kolorów podstawowej Wykonawcy-kolor biały w odcieniach bieli lub ciemny w odcieniach: czarny, szary, srebrny, grafitowy, granatowy |
|  | Rozstaw osi(mm): min. 2600 |
|  | Długość całkowita (mm): min. 4300 |
|  | Pojemność bagażnika(w litrach): min. 430 litrów |
|  | Prześwit: min.160 mm |
|  | Komplet dywaników tekstylnych albo gumowych (z przodu i z tyłu) |
|  | Podgrzewane fotele przednie (co najmniej) |
|  | Regulacja wysokości fotela kierowcy min. manulana |
|  | Podłokietnik min. w I rzędzie siedzeń ze schowkiem |
|  | Zagłówki przednie z regulacją wysokości |
|  | Zagłówki tylne z regulacją wysokości |
|  | System mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX na tylnej kanapie |
|  | Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń |
|  | Regulacja podparcia lędźwiowego odcinka kręgosłupa fotela kierowcy |
|  | Tylna kanapa dzielona i składana w proporcjach 60:40 |
|  | Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera |
|  | System dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera |
|  | Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera |
|  | Kurtyny powietrzne dla pasażerów przednich i tylnych siedzeń |
|  | Przednie trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami |
|  | Tylne trzypunktowe pasy bezpieczeństwa |
|  | Regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa |
|  | Obszyta skórą podgrzewana kierownica wielofunkcyjna |
|  | Tapicerka materiałowa albo tapicerka materiałowa łączona z elementami skóry ekologicznej: kolor czarny, odcienie szarości jako kolor wiodący |
|  | Elektroniczny zestaw wskaźników kierowcy z kolorowym wyświetlaczem komputera pokładowego |
|  | Koło zapasowe dojazdowe albo zestaw naprawczy |
|  | Gaśnica atestowana, trójkąt ostrzegawczy |
|  | Instrukcja obsługi samochodu w języku polskim |
|  | Komplet kół tj. Opony letnie na feldze aluminiowej min. 17 cali |
|  | Komplet opon zimowych w tym samym rozmiarze, w którym są opony letnie |
|  | Elektrycznie regulowane boczne szyby przednie |
|  | Elektrycznie regulowane boczne szyby tylne |
|  | Szyba tylna podgrzewana |
|  | Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne |
|  | Podgrzewane lusterka zewnętrzne |
|  | Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne |
|  | Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne |
|  | Automatyczna klimatyzacja |
|  | Gniazdo 12 V w konsoli centralnej |
|  | Port USB do ładowania urządzeń przenośnych w konsoli centralnej |
|  | min. czujniki parkowania tył |
|  | Kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania |
|  | Kamera cofania |
|  | Tempomat |
|  | Komputer pokładowy z polskim menu |
|  | Interfejs android Auto oraz Interfejs Apple car play |
|  | System Bluetooth z zestawem głośnomówiącym umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem |
|  | System multimedialny z kolorowym ekranem dotykowym |
|  | System nawigacji |
|  | Sterowanie radiem z kierownicy |
|  | Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB) |
|  | min. 4 głośniki |
|  | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania |
|  | Automatyczna funkcja stabilizująca tor jazdy w razie poślizgu |
|  | Układ elektronicznego rozdziału siły hamowania |
|  | Asystent utrzymania pasa ruchu |
|  | System wspomagania ruszania pod wzniesienia |
|  | System monitorowania ciśnienia w oponach |
|  | System sygnalizacji niezapiętych pasów bezpieczeństwa |
|  | System automatycznego powiadamiania ratunkowego E-call |
|  | Aktywny System wspomagania hamowania z funkcją wykrywania przeszkód np. pojazdów, pieszych |
|  | Elektryczny hamulec postojowy |
|  | Układ rozpoznawania znaków drogowych |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego |
|  | Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach |
|  | Centralny zamek sterowany zdalnie |
|  | Immobilizer |
|  | 2 kluczyki z systemem zdalnego sterowania |
|  | Oświetlenia wnętrza w podsufitce |
|  | Uchwyty mocujące w bagażniku |
|  | Osłona przestrzeni bagażowej |
|  | Oświetlenie w osłonach przeciwsłonecznych kierowcy i pasażera |
|  | Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy i pasażera |
|  | Lusterka zewnętrzne w lakierowane w kolorze nadwozia |
|  | Klamki w kolorze nadwozia |
|  | Antena dachowa w kształcie płetwy rekina |
|  | Inteligentne wycieraczki z przodu o zmiennej częstotliwości pracy z czujnikiem deszczu |
|  | Multifunkcyjna kierownica z obsługą systemów multimedialanych (min. sterowanie systemem audio i obsługą systemu bluetooth) |
|  | Światła do jazdy dziennej w technologii led |
|  | Światła mijania wykonane w technologii led |
|  | Światła drogowe wykonane w technologii led |
|  | Czujnik zmierzchu automatycznie włączający światła mijania |
|  | Funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania |
|  | Trzecie światło stopu |

(*)

Poziom emisji dwutlenku węgla (CO2), tlenku węgla (CO), tlenku azotu (NOx), cząstek stałych (PM) oraz sumy węglowodorów (THC) dla normy Euro 6 zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 692/2008  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów i późn. zm.

2.Samochód przedstawiony do odbioru Zamawiającemu powinien być:

- Dopuszczony do ruchu przez właściwy organ administracji (stosowne upoważnienie zostanie wystawione przez Zamawiającego),

- Z wykonanym przeglądem zerowym i gwarancją określoną w książce gwarancyjnej,

- Zatankowany (min. 10 litrów paliwa),

- Dostarczony do siedziby wskazanej przez Zamawiającego (miejsce realizacji Kraków)

- Warunki gwarancji dla zamówienia:

- Zamawiający wymaga, aby samochód objęty był minimum 24-miesięczną pełną gwarancją producenta na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne, licząc od dnia odbioru samochodu przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru;

- Zamawiający wymaga, aby samochód był objęty minimum 24-miesięczną gwarancją na lakier, licząc od dnia odbioru samochodu przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru, bez limitu kilometrów.

- Zamawiający wymaga, aby samochód był objęty minimum 60-miesięczną gwarancją na perforację nadwozia, licząc od dnia odbioru samochodu przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru, bez limitu kilometrów.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu wraz 
z  samochodem:

- karty gwarancyjną pojazdu w języku polskim,

- książki serwisowej pojazdu w języku polskim,

- instrukcji obsługi pojazdu w języku polskim,

- dwa komplety kluczyków,

- atestowaną gaśnicę,

- trójkąt ostrzegawczy

- wykazu autoryzowanych stacji obsługi (ASO) na terenie Polski, w tym minimum jednej na terenie Krakowa,

- innych dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami.

- Warunki gwarancji zamówienia:

- Zamawiający wymaga, aby samochód objęty był minimum 24-miesięczną pełną gwarancją producenta na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne, licząc od dnia odbioru samochodu przez Zamawiającemu na podstawie protokołu odbioru;

- Zamawiający wymaga, aby samochód objęty był minimum 24-miesięczną gwarancją na lakier, licząc od dnia odbioru samochodu przez Zamawiającemu na podstawie protokołu odbioru, bez limitu kilometrów;

- Zamawiający wymaga, aby samochód objęty był minimum 60-miesięczną gwarancją na perforację nadwozia, licząc od dnia odbioru samochodu przez Zamawiającemu na podstawie protokołu odbioru, bez limitu kilometrów.

5.Samochód wraz z wyposażeniem stanowi całość, dlatego też zasadnym ekonomicznie, eksploatacyjnie i użytkowo jest, aby był jeden Wykonawca, który w pełni odpowiada za całość przedmiotu zamówienia, na który udziela gwarancji.

6.Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera 
pt.,, tj. Opis parametrów technicznych tj. załącznik nr 3 (UWAGA! Dokument ten wymaga starannego wypełnienia!)

7.Przygotowany do odbioru samochód będzie miał wykonany na koszt Wykonawcy przegląd zerowy, co będzie odnotowane w karcie gwarancyjnej pojazdu.