SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Opis warunków dostawy.

Kompleksowa dostawa urządzeń wraz z instalacją i oprogramowaniem ma obejmować:

- instalację i uruchomieniem urządzeń w siedzibie Zamawiającego,

- Integrację dostarczonej infrastruktury wraz z posiadaną w obiekcie przez Zamawiającego (wymaga się uprzedniej wizji lokalnej przez złożeniem oferty cenowej)

- przeprowadzenie testów poprawności działania urządzeń,

- zainstalowanie na wszystkich zestawach komputerowych wymaganego oprogramowania – systemu.

- przeszkolenie personelu zamawiającego obejmujące obsługę wszystkich zaoferowanych urządzeń

- Wykaz sprzętu

Komputer stacjonarny – 9 szt.

| Ekran | Przekątna: min. 22 cale, dotykowy panel, rozdzielczość: min. FHD 1080p (1920x1080) TFT, IPS, podświetlenie LED |
| --- | --- |
| Procesor | Procesor musi zapewnić wydajność oferowanego zestawu komputerowego, przy nominalnych parametrach pracy procesora (określonych przez producenta procesora) mierzoną za pomocą testu PassMark o wartości minimum 5400 punktów w teście PassMark CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/.) Procesor musi obsługiwać 64-bitowe systemy operacyjne. |
| Pamięć RAM | min. 8 GB |
| Dysk twardy | min. 500GB |
| Karta graficzna | Karta graficzna musi zapewnić wydajność oferowanego zestawu komputerowego, przy nominalnych parametrach pracy (określonych przez producenta ) mierzoną za pomocą testu PassMark o wartości minimum 840 punktów w teście PassMark Videocard Benchmarks (http://www. www.videocardbenchmark.net) |
| Dźwięk | Zintegrowana karta dźwiękowa. |
| Kamera internetowa | Wbudowana min. 2. Mpix |
| Karta sieciowa | LAN 10/100/1000 Mbit/s, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac |
| Rodzaje wejść i wyjść | Wbudowane (minimum): HDMI-out, HDMI-in, 4 x USB w tym min 2 x USB 3.0,1 x złącze combo słuchawkowo-mikrofonowe, czytnik kart pamięci, Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |
| Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW wraz z dołączonym oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt CD,DVD. |
| Obudowa | Zintegrowana z monitorem (AIO) Podstawa musi umożliwiać regulację w poziomie Wbudowane w obudowę przyciski regulacji siły dzwięku Wbudowane głośniki stereo |
| Zasilacz | Maksymalna moc zasilacza nie większa niż 150 W |
| Dodatkowe oprogramowanie | Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z HDD) |
| Wsparcie techniczne producenta | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |
| Gwarancja | 24 miesięczna gwarancja świadczona na miejscu u klienta. Uszkodzone dyski twarde pozostają w siedzibie zamawiającego. |

Klawiatura multimedialna USB Plug&Play  9 szt

| Typ | Multimedialna, niskoprofilowa |
| --- | --- |
| Łączność | Przewodowa |
| Interfejs | USB |
| Liczba klawiszy | Standardowo 104 |
| Klawisze multimedialne / funkcyjne | Min. 11 |
| Podświetlenie klawiszy | Tak |
| Kolor | Dopasowany do oferowanego komputera stacjonarnego |
| Długość przewodu | Min.1,5 m |
| Obsługiwane systemy | Windows |
| Gwarancja | 24 miesiące |

Mysz komputerowa optyczna USB Plug&Play  9 szt

| Łączność | Przewodowa |
| --- | --- |
| Interfejs | USB |
| Sensor | Optyczny |
| Rozdzielczość | Min. 3200 dpi |
| Rolka przewijania | Wbudowana |
| Kolor | Dopasowany do oferowanego komputera stacjonarnego |
| Długość przewodu | Min.1,5 m |
| Obsługiwane systemy | Windows |
| Gwarancja | 24 miesiące |

Słuchawki z mikrofonem 9 szt

| Konstrukcja | Nauszne zamknięte |
| --- | --- |
| Pasmo przenoszenia | 20-20000 Hz |
| Impedancja słuchawek | 32 Ohm |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Łączność | Przewodowa |
| Złącze | Minijack 3,5 mm dla słuchawek Minijack 3,5 mm dla mikrofonu |
| Długość kabla | Min. 2 m |
| Gwarancja | 24 miesiące |

Dysk przenośny 9 szt

| Rodzaj dysku | HDD zewnętrzny z dołączonym do zestawu kablem USB |
| --- | --- |
| Format | Max. 2,5” |
| Pojemność | Min.1 TB |
| Interfejs | USB 3,0 |
| Inne | Obudowa ochronna przed wodą i kurzem, spełniająca stopień ochrony IP68 |
| Gwarancja | 24 miesiące |

Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne 1 szt

| Urządzenie wielofunkcyjne pomagające zwiększyć wydajność pracy, oferujące funkcję automatycznego druku dwustronnego pozwalający zaoszczędzić czas i zredukować koszty papieru, intuicyjny ekran dotykowy z opcjami skanowania do lokalizacji docelowych, wbudowaną łączność sieciową. Skanowanie i przesyłanie plików cyfrowych bezpośrednio do pamięci USB, poczty elektronicznej lub folderów sieciowych. Szybki dostęp do treści i uruchamianie zadań na kolorowym ekranie dotykowym |
| --- |
| Technologia druku | Laserowa, monochromatyczna |
| Obsługiwany format nośnika | A6-A4 |
| Podajnik papieru | Min. 250 arkuszy |
| Odbiornik papieru | Min. 100 arkuszy |
| Szybkość druku w mono | Min. 25 str./min |
| Rozdzielczość druku | Min. 600 x 600 dpi |
| Szybkość skanowania | Min. 25 str/min |
| Rozdzielczość skanowania | Optymalna 600 x 600 dpi |
| Funkcja faksu | Tak |
| Druk dwustronny (dupleks) | Wbudowany automatyczny |
| Interfejsy | LAN, USB 2.0, Wi-Fi |
| Wyświetlacz | Wbudowany kolorowy, min. 7” |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Tak ADF |
| Dołączone akcesoria | Toner pełny nie startowy Kabel USB Kabel telefoniczny Kabel zasilający |
| Gwarancja | 24 miesiące |

Materiały eksploatacyjne 1 szt

Materiał eksploatacyjny w postaci oryginalnego tonera dostosowanego do zaoferowanego urządzenia wielofunkcyjnego.

Projektor multimedialny 1 szt

| Technologia wyświetlania | DLP |
| --- | --- |
| Rozdzielczość natywna | Min. 1920 x 1080 (FHD) |
| Format obrazu | 16:10 16:9 4:3 |
| Jasność | Min. 3000 lm |
| Kontrast | Min. 23 000:1 |
| Wielkość rzutowanego obrazu | Zawierający się pomiędzy 45” do min. 300” |
| Minimalna odległość projekcji | 1,5 m |
| Żywotność lampy według danych producenta | Min. 6 000 h (tryb ekonomiczny) Min. 5 000 h (tryb normalny) |
| Moc lampy | Max. 200 W |
| Złącza wejścia / wyjścia | USB 2.0 - 1 szt. HDMI - 2 szt. Wyjście audio - 1 szt. DC in (wejście zasilania) - 1 szt. |
| Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi Ready |
| Pobór mocy podczas pracy | Max. 250 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku | Max. 1 W |
| Inne | Możliwość regulacji zniekształcenia trapezowego‎ (Keystone) |
| Dołączone akcesoria | Kabel sygnałowy min 2,5 m Kabel zasilający min. 2,5 m Pilot zdalnego sterowania Baterie do pilota (AA) - 2 szt. |
| Gwarancja | 24 miesiące |

Router bezprzewodowy z modemem DSL 1 szt

| Rodzaj urządzenia | Router bezprzewodowy z modem ADSL |
| --- | --- |
| Rodzaje wejść / wyjść | RJ-45 10/100/1000 (WAN) – min.1 szt. RJ-45 10/100/1000 (LAN) – min. 4 szt. USB 2.0 – min. 2 szt. RJ-11 (WAN) – min. 1 szt. |
| Obsługiwane standardy | 802.11a/b/g/n |
| Multitasking | Obsługa do min. 300000 sesji pobierania/wysyłania danych |
| Częstotliwość pracy | 2.4 / 5 GHz (DualBand) |
| Antena | Wbudowana |
| Prędkość transmisji bezprzewodowej | Min 600 Mb/s (Wi-Fi) |
| Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej | WPA2 Enterprise WPA Enterprise WPA-PSK WPA2-PSK 64/128-bit WEP |
| Zarządzanie i konfiguracja | Własna strona WWW |
| Dodatkowe funkcje | Serwer wydruku Serwer dysku sieciowego (możliwość podpięcia zewnętrznego HDD o poj min 500 GB) pozwalające na odtwarzanie plików multimedialnych przechowywanych w urządzeniu magazynującym USB dołączonym do routera. Obsługa VPN pozwalająca uzyskać zdalny dostęp do swojej sieci albo surfować po Internecie w całkowitej prywatności i bezpieczeństwie, bez konieczności płacenia za usługi VPN albo komercyjny serwer VPN. Przycisk RESET (powodujący przywrócenie oprogramowania urządzenia do ustawień fabrycznych) Obsługa WPS Obsługa dwóch sieci WAN umożliwiająca skonfigurowanie dwóch osobnych połączeń internetowych na tym samym routerze dające dodatkową niezawodność, zapewniające nieprzerwany dostęp do Internetu, z możliwością sprawdzenia stanu i konfiguracji połączeń WAN. Obsługa min. trzech sieci bezprzewodowych w pasmie 2,4 GHz i min. trzech w pasmie 5 GHz, pozwalająca chronić komputery przed niepowołanym dostępem, włamaniem i atakami wirusów. Aplikacja Cloud pozwala przeglądać na urządzeniu mobilnym pliki przechowywane w udostępnionych folderach komputerów PC lub Mac, z możliwością strumieniowania większości formatów mediów. |
| Dołączone akcesoria | Zasilacz, kabel sieciowy RJ45 cat.5e min. 3m |
| Gwarancja | 24 miesiące |

Oprogramowanie (system operacyjny) dla komputerów stacjonarnych 9 szt

| System operacyjny | Microsoft Windows w wersji min. 8.1 Professional (64-bit) lub równoważny, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. Przez równoważność rozumie się min: wbudowany mechanizm ochrony przed programami szpiegującymi i innym niepożądanym oprogramowaniem, wbudowaną zaporę firewall, możliwość obsługi wielu monitorów wbudowany system obsługi faksów, system automatycznej aktualizacji systemu i zabezpieczeń, obsługę architektury 64-bitowej, wbudowany system przywracania systemu w przypadku awarii, wbudowany system tworzenia i przywracania kopii zapasowej systemu System operacyjny musi być zainstalowany na dostarczonych komputerach stacjonarnych. |
| --- | --- |