Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego nr OK-DAO.261.7.2021

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji klimatyzacji wraz 
z dostawą urządzeń oraz ich montażem i uruchomieniem w ramach ,,zadania inwestycyjnego nr W/MCDN/08-Inwestycje pn. Budowa instalacji klimatyzacji  wraz z instalacją zasilającą w budynku w MCDN Ośrodek w Krakowie, 
ul. Garbarska 1”:

- Projektowana  instalacja klimatyzacji wraz z instalacją zasilającą dotyczy części pomieszczeń parteru zespołu dawnego Pałacu Tyszkiewiczów, położonego u zbiegu ulic Łobzowskiej, Asnyka i Garbarskiej, wpisanego do Rejestru Zabytków pod numerem A-323 decyzją z dnia 19.11.1975r, zlokalizowany  w obszarze układu urbanistycznego Kleparza oraz na obszarze uznanym za pomnik historii „Kraków historyczny zespół miasta”.

3.		Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie ze szczegółowym zakresem niniejszego opisu przedmiotu zamówienia oraz:

- wg załączonego ,,Projektu budowlanego. Budowa instalacji klimatyzacji wraz 
z budową instalacji zasilającej dla klimatyzacji, dla pomieszczeń parteru 
w budynku przy ul. Garbarskiej 1 w Krakowie, obejmująca kondygnację parteru i piwnicy” opracowanym przez mgr inż. Annę Mleczko wraz 
z zespołem,

- STWIOR;

- Wydanymi dla Zamawiającego decyzjami administracyjnymi tj. pozwoleniem 
Nr ZN-I.5142.95.2021 z dnia 11.02.2021r. Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zmienionym pozwoleniem Nr ZN-I.5142.95.2021 
 z dnia 08.07.2021r. Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w budynku MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1 (dawny Pałac Tyszkiewiczów) oraz pozwoleniem na budowę tj. decyzją Prezydenta Miasta Krakowa nr 1184/6740.1/2021 z 10 września 2021r.

Wszystkie prace należy prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem konserwatorskim 
i inwestorskim, który to nadzór zapewni Zamawiający.

Prace należy wykonywać zgodnie z: obowiązującymi aktami prawnymi, przepisami

BHP, zgodnie ze sztuką.

4. 	Zamawiający udostępni Wykonawcy pomocniczo przedmiar robót.

- UWAGA – wskazane w przedmiarze ilości robót do wykonania

i materiałów do użycia, mają wyłącznie funkcję pomocniczą dla Wykonawcy. 
Przed złożeniem oferty Wykonawca winien zweryfikować podane ilości robót 
i złożyć ofertę uwzględniającą wszystkie niezbędne nakłady konieczne do poniesienia dla realizacji całego zakresu zamówienia opisanego w projekcie. Odstępstwa od ilości wskazanych w przedmiarze nie będą uwzględniane ani traktowane przez Zamawiającego jako prace dodatkowe.

- UWAGA- Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscach opisanych w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.

Wykonawcy zainteresowani przeprowadzeniem wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia powinni zgłosić takie zainteresowanie na email podany w zapytaniu ofertowym.

5.	Wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z instalacją zasilającą odbywać się będzie przy  maksymalne ograniczonej ingerencji w zabytkowy budynek, zgodnie z załączonym projektem.

6.  UWAGA-rozdzielnia bezpiecznikowa znajdująca się w Oficynie, skąd zasilane będą urządzenia do klimatyzacji została już dostosowana przez Zamawiającego do mocy potrzebnej do zasilania w/w urządzeń.

7. Instalacja elektryczna winna być wykonana według projektu branżowego będącego

częścią niniejszej dokumentacji. Z istniejącej tablicy TB  zlokalizowanej w korytarzu

(Oficyna budynku), będą zasilane jednostki zewnętrzne klimatyzacji KLZ1 oraz KLZ2.

Jednostki te zamontowane będą na podwórku budynku.  Zasilanie należy wykonać

przewodami wg schematu, układanymi w rurkach ochronnych RS.Instalacja elektryczna

winna być wykonana według projektu branżowego będącego częścią niniejszej

dokumentacji. Z istniejącej tablicy TB  zlokalizowanej w korytarzu (Oficyna budynku), będą

zasilane jednostki zewnętrzne klimatyzacji KLZ1 oraz KLZ2. Jednostki te zamontowane

będą na podwórku budynku.  Zasilanie należy wykonać przewodami wg schematu,

układanymi w rurkach ochronnych RS.

8. Dostarczone klimatyzatory/ścienne jednostki wewnętrzne oraz jednostki zewnętrzne i

pompki skroplin  muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 12

miesięcy przed podpisaniem niniejszej umowy, kompletne, nienaruszone cechy

pierwotnego opakowania, oznakowane znakiem CE, wolne od wad fizycznych i prawnych

oraz muszą posiadać niezbędne instrukcje i gwarancję w języku polskim, musi także

spełniać wszelkie wymagania określone prawem polskim co do zastosowania tego typu

wyrobów i dopuszczenia ich do obrotu w Polsce oraz nie może nosić śladów

wcześniejszego użytkowania.

9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym

terminie do 30 listopada 2021 r., do wybranych pomieszczeń tj. sali wykładowej nr 2 i sali –

wykładowej nr 3 na parterze w budynku Zamawiającego w Krakowie tj. MCDN Ośrodek w

Krakowie, ul. Garbarska 1 w godzinach od 07:30 do 15:00 w dni robocze. Konkretne

terminy dostaw, wniesienia, dokładne miejsce montażu, podłączania oraz rozruchu

klimatyzatorów zostaną uzgodnione z przedstawicielem Zamawiającego wskazanym w

Umowie z Wykonawcą.

10.Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu Wykonawcy

zawiadomienia o  wyborze najkorzystniejszej oferty oraz po uprzednim wskazaniu z imienia   i nazwiska, danych adresowych kierownika budowy/robót z ramienia Wykonawcy po

przedłożeniu przez Wykonawcę kserokopii kwalifikacji i wykazu doświadczenia kierownika

budowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem na okoliczność potwierdzenia posiadania

przez kierownika budowy uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz kwalifikacji, o których mowa w art. 37 c

ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2020r.,

poz. 282 z późn. zm.).

11. W przypadku zmiany osoby kierownika budowy nowa osoba powołana do pełnienia w/w

obowiązków kierownika budowy musi spełniać wymagania określone w art. 37 c ustawy 
     z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

12. W przypadku zmiany osoby kierownika budowy nowa osoba powołana do pełnienia w/w

obowiązków kierownika budowy musi spełniać wymagania określone w art. 37 c ustawy z

dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami