SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie symetrycznego łącza światłowodowego Internet dla Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i jego Ośrodków w lokalizacjach i przepustowości:

1. Małopolskie Centrum doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków,

- łącze musi być doprowadzone do szafy dystrybucyjnej w serwerowni zamawiającego znajdującej się w pok. 204 na 2 piętrze budynku.

- metoda przesyłu danych : światłowód - łącze światłowodowe

- pula zewnętrznych adresów IP - 8

- gwarantowane  pasmo  min.  300Mbit/s  (łącze  symetryczne)

- łącze zakończone interfejsem RJ45

2. Małopolskie Centrum doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1, 31-131 Kraków

- łącze musi być doprowadzone do szafy dystrybucyjnej w serwerowni zamawiającego znajdującej się w pok. 15 na 1 piętrze budynku.

- metoda przesyłu danych : światłowód - łącze światłowodowe

- pula zewnętrznych adresów IP - 8

- gwarantowane  pasmo  min.  200Mbit/s  (łącze  symetryczne)

- łącze zakończone interfejsem RJ45

3. Małopolskie Centrum doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz

- łącze musi być doprowadzone do szafy dystrybucyjnej zamawiającego znajdującej się w pok. 20 na 1 piętrze budynku.

- metoda przesyłu danych : światłowód - łącze światłowodowe

- pula zewnętrznych adresów IP - 8

- gwarantowane  pasmo  min.  200Mbit/s  (łącze  symetryczne)

- łącze zakończone interfejsem RJ45

4. Małopolskie Centrum doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim

- łącze musi być doprowadzone do szafy dystrybucyjnej zamawiającego znajdującej się w Sali wykładowej nr  2 na 1 piętrze budynku.

- metoda przesyłu danych : światłowód - łącze światłowodowe

- pula zewnętrznych adresów IP - 8

- gwarantowane  pasmo  min.  200Mbit/s  (łącze  symetryczne)

- łącze zakończone interfejsem RJ45

5. Małopolskie Centrum doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, 33-100 Tarnów

- łącze musi być doprowadzone do szafy dystrybucyjnej zamawiającego znajdującej się w pok. 1-48 na 1 piętrze budynku.

- metoda przesyłu danych : światłowód - łącze światłowodowe

- pula zewnętrznych adresów IP - 8

- gwarantowane  pasmo  min.  200Mbit/s  (łącze  symetryczne)

- łącze zakończone interfejsem RJ45

Okres obowiązywania świadczenia usługi przewidziany został od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.

Warunki dla łącza:

- Zamawiający wymaga łącza z min 8 publicznymi adresami IP dla każdej lokalizacji dostępnymi dla Zamawiającego

- Wykonawca zapewni możliwość użytkowania przyznanych adresów IP na urządzeniach Zamawiającego bez konieczności zgłaszania adresów MAC urządzeń Zamawiającego do Wykonawcy lub rejestrowania ich w systemach informatycznych Wykonawcy.

- Oferowana usługa musi zapewniać nielimitowany transfer danych, nielimitowaną ilość otwartych sesji, brak blokowania usług i protokołów w Internecie oraz możliwość użytkowania dowolnej liczby urządzeń w przypadku zastosowania przez Zamawiającego translacji adresów (NAT).

- Wykonawca dostarczy wszelkie urządzenia oraz skonfiguruje łącze tak by było kompatybilne z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wcześniej tzw. wizji lokalnej w lokalizacjach Zamawiającego i zapoznanie się ze sprzętem do którego będzie konfigurowane dostarczone łącze.

Urządzenia końcowe będą mocowane w szafach serwerowych typu rack.

- Wykonawca będzie zobowiązany do konfiguracji, utrzymania, naprawy i wymiany w/w urządzeń w w/w lokalizacjach.

- Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia urządzenia do zdalnej konfiguracji i monitoringu ruchu w sieci.

- Ze względu na przeznaczenie łącza Wykonawca powinien zagwarantować łącze o minimalnych parametrach:

a. dostępność usługi miesięczna na poziomie nie mniejszym niż 97%,

b. czas usunięcia usterki łącza nie dłuższy niż 8 godzin.

- Wykonawca w dniu podpisana umowy zobowiązany jest podać imię i nazwisko opiekuna lub inną pomoc techniczną oraz wskazać numer telefonu, poprzez który Zamawiający będzie komunikował się 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę w sprawach awarii łącza, w sprawach formalnych natomiast, Zamawiający wymaga dostępności od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za doprowadzenie, uruchomienie i obsługę łącza.

- Wykonawca samodzielnie uzyska ewentualne pozwolenia, o ile będą wymagane, oraz dokona niezbędnych ustaleń technicznych w celu podłączenia łącza.

- Zamawiający wymaga dostępu do statystyk obrazujących parametry łącza:

a. ilość przesyłanych pakietów na sekundę w obie strony,

b. ilość pakietów utraconych,

c. średnie wielkości transmitowanych danych (wysycenie łącza),

d. statystyka awaryjności

-  Zamawiający nie narzuca w ramach niniejszego postępowania żadnych technologii wykonania łącza. Wykonawca może stosować dowolne rozwiązania techniczne, o ile zapewnią one poprawną i nieprzerwaną realizację transmisji o określonych powyżej parametrach i są zgodne z przyjętymi normami technicznymi oraz uwarunkowaniami prawnymi.

- Wykonawca winien sprawdzić i dostarczyć dokument stwierdzający możliwości techniczne dla uruchomienia łącza w oferowanej przepustowości i lokalizacji,

-W przypadku niedotrzymywania warunków technicznych łącza (np. zaniżona przepustowość) Zamawiający ma prawo do wcześniejszego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług dostępu do Internetu.