Załącznik nr 2

## FORMULARZ OFERTOWY

Ja/ My*, niżej podpisani:

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie)*:

Firma: ………………………………………………………………………………………………………………………

Adres siedziby: …………………………………………………………………………………………

Numer telefonu ……………………………………….e-mail: ………………………………………………………….

uczestnicząc  w procedurze zapytania ofertowego prowadzonej przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Tarnowie na Dostawę urządzeń i montaż instalacji klimatyzacji w sali konferencyjnej w budynku Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodka w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, 33-100 Tarnów w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sali konferencyjnej w budynku MCDN Ośrodka w Tarnowie”,

składam/y* niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia i:

oferujemy realizację niniejszego zamówienia za:

Łączną cenę brutto: ….………………………………………………………

(słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………… /100)

Łączną cenę netto: …………………………………………………………..

(słownie złotych: ………………………………………………….……………………………………………………………/100)

W ramach powyższego zamówienia oferujemy następujące urządzenia:

| Lp. | Wymagane parametry techniczne urządzenia zgodne z założeniami projektowymi | Szt. | Opis zaoferowanego urządzenia z podaniem typu/modelu/producenta/parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednostka wewnętrzna ścienna o wydajności chłodniczej 8,0 kW: model jednostki wewnętrznej: ścienna moc chłodnicza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 8,0 kW, moc grzewcza każdej jednostki wewnętrznej wynosi minimum 9,0 kW, pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż 0,055 kW pobór mocy (dla grzania) nie więcej niż 0,055 kW wymiar jednostki wewnętrznej nie większy niż 1194x343x262 [mm] 7 biegów wentylatora zasilenie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50Hz poziom ciśnienia akustycznego 36-44 dB(A) waga jednostki wewnętrznej nie więcej niż 17,0 kg praca w niskich temperaturach wachlowanie | 3 |  |
| 2. | Jednostka zewnętrzna o wydajności chłodniczej 25,2 kW: jednostka składająca się z jednego modułu wyposażonego w sprężarkę wykonaną w technologii inwerterowej, współczynnik EER (kW) niemniejszy niż 3,32 współczynnik SEER (kW) niemniejszy niż 7,10 współczynnik SCOP (kW) niemniejszy niż 4,15 moc chłodnicza nie mniej niż 25,2 kW, moc grzewcza nie mniej niż 25,2 kW, wymiar jednostki zewnętrznej nie większy niż 1130x17660x580 [mm] poziom ciśnienia akustycznego nie więcej niż 56 dB(A) wydatek powietrza 11800 m3/h waga jednostki zewnętrznej nie więcej niż 182 kg pobór mocy (dla chłodzenia) nie więcej niż 7,6 kW pobór mocy (dla grzania) nie więcej niż 6,1 kW zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50Hz zakres temperatur pracy (dla chłodzenia) -15 ~ + 55 C zakres temperatur pracy (dla grzania) -30 ~ + 30 C czynnik chłodniczy R410a funkcja self clean wysokowydajny wymiennik ciepła różnica poziomów między j. zewnętrzną a j. wewnętrzną: 40 m maksymalna długość instalacji: 150 m | 1 |  |

- Oświadczam/y, że oferowane urządzenia spełniają wymagane parametry techniczne i funkcjonalno-użytkowe oraz wszystkie wymagane aktualne normy, obowiązujące dyrektywy UE, a także posiadają niezbędne do ich użytkowania atesty i certyfikaty, wydane przez dedykowane do tego jednostki, w tym odpowiadają normom w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego.

- Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczam/my, że zdobyłem/zdobyliśmy konieczne informacje konieczne do przygotowania oferty.

- Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam/y, że w cenę oferty brutto wliczyliśmy wszystkie koszty związane z pełną i terminową realizacją zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu.

- Oświadczam/y, że w razie wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązuję się do podpisania umowy.

- Oświadczam/y, że:

a) zostałem/liśmy poinformowany/i zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO o przetwarzaniu moich/naszych danych   osobowych na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia
i realizacji umowy.

b) wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/liśmy w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego i zobowiązuję/emy się wypełnić je wobec osób fizycznych od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskam w celu zawarcia i realizacji umowy.

| ………………………………….. (miejsce, data) |  | ……………………………………………….. (podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych do reprezentowania wykonawcy) |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

Nazwa i dane adresowe Wykonawcy