Załącznik Nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i uruchomienie fabrycznie nowych 5 szt kserokopiarek monochromatycznych wraz z materiałami eksploatacyjnymi dla potrzeb Zamawiającego.

- Dostawa: 
MCDN  – ul.Lubelska 23, 30-003 Kraków – 1 szt kserokopiarki

MCDN ODN Kraków  – ul.Garbarska 1, 31-131 Kraków – 1 szt kserokopiarki

MCDN ODN Nowy Sącz – ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy sącz – 1 szt kserokopiarki

MCDN  ODN Tarnów – ul. Nowy Świat 30, 33-100 Tarnów – 1 szt kserokopiarki

MCDN  ODN Oświęcim – ul. Bema 4, 32-600 Ośwęcim – 1 szt kserokopiarki

- Termin dostawy: 14  dni roboczych od daty podpisania umowy

- Opis techniczny:

Kserokopiarka powinna być połączeniem wydajności i niezawodności z ekstremalną żywotnością podzespołów. Kserokopiarka wyposażona w 2 kpl. tonerów oryginalnych (1 zamontowany przy uruchomieniu, drugi dostarczony jako zapasowy).

Technologia:

Monochromatyczna

Prędkość robocza: A4 – min. 30 str/min, A3 –  min. 15 str/min

Rozdzielczość: 600 x 600 dpi

Pamięć: 4 GB RAM + 320 GB HDD

Standardowe interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base- T/

100BaseTX/1000BaseT

Zasilanie: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Standardy bezpieczeństwa: GS, TÜV, CE, urządzenie jest produkowane zgodnie z normą jakości ISO9001, normą ochrony środowiska ISO 14001 oraz zgodnie z dyrektywą RoHs.

Kolorowy panel dotykowy LCD  o przekątnej min. 9”

Obsługa papieru:

Urządzenie musi obsługiwać papier o gramaturze 60–220 g/m2

Drukowanie:

Rozdzielczość optyczna drukowania: 1200 x 1200

Emulacje: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (zgodna z PostScript 3), wydruk bezpośredni plików PDF i XPS.

Druk dwustronny automatyczny

Drukowanie broszur

Obsługiwane systemy operacyjne: wszystkie aktualne wersje Windows, Mac OS X v10.4 lub wyższy, UNIX LINUX, oraz inne systemy według potrzeb.

Funkcje: bezpośrednie drukowanie plików PDF, drukowanie IPP, drukowanie e-mail, drukowanie WSD, druk bezpieczny via SSL, IPsec, SNMv3, szybka kopia, druk z zachowaniem pracy,

drukowanie prywatne, przechowywanie i zarządzanie pracami

Kopiowanie:

Maksymalny obszar kopiowania: A3

Kopiowanie ciągłe: 1–9999

Zakres zoom: 25–400 % co 1 %

Funkcje: Skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny

Typ oryginału: Tekst + foto, tekst, foto

Skanowanie:

Funkcje: Skan-do-email, Skan-do-SMB, Skan-do-USB Host, Skan-to-HDD, sieciowy TWAIN, skanowanie WSD

Prędkość skanowania (A4, 300 dpi, tryb dwustronny) mono: 120 obrazów na minutę, kolor: 80 obrazów na minutę

Rozdzielczość: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100dpi, 200 x 400 dpi, (256 odcieni)

Maks. obszar skanowania: A3

Rozpoznawanie oryginału: Tekst, foto, tekst + foto, OCR

Protokół sieciowy: TCP/IP

Typy plików: PDF, JPEG, TIFF, XPS

Pozostałe :

Jednoprzebiegowy dwustronny górny podajnik dokumentów

Podajnik papieru A4 na min 500 szt

Podajnik papieru A3 na min 300 szt

Szafka sygnowana przez producenta dopasowana do urządzenia.

Autoryzacja użytkowników OFFLINE (drukowanie, skanowanie, kopiowanie) – min 20.

Szkolenie dla administratorów urządzeń w miejscu ich uruchomienia, wraz z nadaniem kodów dla min. 1 administratora i 5 użytkowników dla każdego urządzenia.

Gwarancja min. 24 miesiące.